## Slide 1
一 日 實 作 營
用生成式AI完成
你的物聯網專題
6 小時：從規格到成品 — 兩片 Arduino UNO 的智慧停車場
單人雙板自學，或雙人雙機協作 — 今天你不寫程式，但要讓 AI 寫對、並證明它是對的
搭配教材：《用生成式AI完成你的物聯網專題》完整版（課後自學深化用）

## Slide 2
今天要做出什麼
單車位智慧停車場 — 麻雀雖小，五臟俱全
節點A
車位感測
PC＋Node-RED
閘道
MQTT
雲端
網頁
監控
節點B
出入口控制
UNO＋柵欄＋紅綠燈＋按鈕
系統行為
車位空 → 節點B 綠燈，按鈕（模擬來車）可開柵欄 5 秒；車位被占 → 紅燈，按鈕不開柵欄；網頁即時顯示車位狀態，並可手動開閘。
「閘道」可以是一台電腦（單人），也可以是兩台電腦各當一個閘道（雙人）→ 下一頁
TIP
與完整版教材的三車位專題相比：少了 OLED、光敏與第二顆超音波 — 流程完全相同，課後照完整版單元 7 即可自行升級。
超音波偵測車位（距離<10cm=占用）

## Slide 3
兩種完成模式：開工前先選一種
教室現場一人一機皆可上網 — 雙人協作不必共用電腦
模式一｜單人雙板
一人、一台電腦、兩套套件（兩片 UNO 都插自己的電腦）
照本教材時程依序開發：第3節節點A → 第4節節點B → 第5節上雲
一個 AI 對話串貫穿全程
適合：自學、進度想自己掌握的人
模式二｜雙人雙機協作
兩人各用自己的電腦與套件，各認領一個節點，UNO 插自己的電腦
第3、4節平行開發（各自的 AI 對話串）；第5節「雲端對接」：兩台電腦各跑 Node-RED 當閘道，透過 MQTT 把 A、B 串起來
A工程師＝感測端閘道；B工程師＝控制端閘道＋dashboard
適合：課堂分組 — 這就是真實物聯網的多閘道架構
雙人協作的三條約定（真實工程的縮影）
① 介面凍結
規格書裡的 JSON 格式與 MQTT topic 就是兩人的合約 — 誰都不可私自更動，要改先討論
② 先驗證再對接
對接前，各節點必須通過「監控視窗」驗證（實作3c／4c）— 別把問題帶進整合
③ 對接後一起除錯
整合出問題多半是「介面認知不一致」：兩人把各自的 JSON 輸出與預期，貼給同一個 AI 對談判斷
Notes: 【講師備註】課堂建議預設模式二：一人一機一套件剛好用滿，且「介面約定→平行開發→雲端對接」是給非電資學員最有感的軟體工程體驗；兩節點不在同一台電腦上還能直觀感受「資料真的走過雲端」。雙人模式下兩人各開自己的 AI 對話串（都貼開場Prompt＋完整規格書），各自只推進自己節點的里程碑。

## Slide 4
今日時程（6 小時）
以 09:00 開課、12:00–13:00 午休為例 — 雙人雙機協作看右欄
時間 | 節次 | 單人雙板（依序開發） | 雙人雙機協作（平行開發）
09:00–09:40 | 第1節 | AI 協作基本功＋開場 Prompt 實作 | 同左（兩人各開自己的對話串）
09:40–10:30 | 第2節 | 規格書上傳→取得 AI 工作規劃 | 同左（規格書＝兩人的介面合約）
10:40–11:50 | 第3節 | 節點A：接線→測試→整合 | 平行：A工程師做節點A、B工程師做節點B（接線→逐模組測試）
11:50–13:00 | 午休 | （上午用掉的 ChatGPT 額度會陸續回復） | 同左
13:00–14:20 | 第4節 | 節點B：接線→逐模組測試→整合 | 平行：各自完成節點整合＋監控視窗驗證，先完成者預習第5節
14:30–15:40 | 第5節 | Node-RED：flow→MQTT→dashboard | 雲端對接：兩台電腦各自建 flow，經 MQTT 把 A、B 串起來
15:40–16:20 | 第6節 | 整合驗收＋除錯緩衝 | 同左（交叉驗收：操作對方的節點）
16:20–16:40 | 收尾 | 延伸挑戰＋完整版教材導覽 | 同左
TIP
第3、4節最容易爆時間 — 卡住的組先用參考程式追進度，問題留到第6節再解。

## Slide 5
講師前置準備清單（課前一天完成）
一日課的成敗，八成取決於這一頁
環境（每一台學員電腦）
Arduino IDE＋Node-RED＋node-red-node-serialport＋node-red-dashboard 都裝好、跑起來過
UNO 接上電腦，確認 COM 埠並貼標籤
本專題不需安裝任何 Arduino 函式庫（Servo 為內建）
測試教室網路可連 broker.emqx.io:1883（雙人雲端對接的必要條件）
材料與檔案
每位學員一套套件；單人雙板模式需兩套。專題用料：UNO×2、HC-SR04×1、SG90×1、紅綠LED＋220Ω、按鈕模組、4節電池盒、麵包板、杜邦線
發放電子檔：規格書全文＋Prompt 速查表（本教材附錄）
學員課前建好 ChatGPT 帳號（每人一個）
講師自己先完整跑過一遍專題 — 雙人模式建議與助教兩機實測過對接（強烈建議）
TIP
雙人分工再提醒：平行開發時「各自電腦、各自對話串、各自節點」；第5節對接後，輪流當「動手的人」與「唸驗收條件的人」。

## Slide 6
免費 ChatGPT 額度怎麼用
免費版通常無法自選模型：每個 5 小時窗口的前幾則自動用最強模型，之後自動降級（同一對話串可繼續）
提問類型 | 建議時機 | 說明
規格書送審＋工作規劃 | 開課後的最初幾則 | 額度全新，自動用到最強模型 — 先問最重要的
接線表、單模組測試碼 | 任何時候都可以 | 例行任務，降級後的模型也足以勝任；多個需求合併成一則
節點整合程式 | 各額度窗口的前段 | 邏輯較複雜，趁還沒降級時一次到位
卡關除錯 | 先自查再提問 | 半數問題是接線與供電 — 先動手檢查再問
Node-RED flow 生成 | 14:30 之後 | 上午用掉的額度此時已陸續回復（5小時滾動窗口）
TIP
策略就兩招：「排序」— 重要提問放在額度窗口開頭；「合併」— 例行提問併成一則。降級後照常進行，難題留到額度回復再問。雙人協作天生就是雙帳號，額度更寬裕。

## Slide 7
第 1 節（40分）
AI 協作基本功
本節目標
AI 能做什麼、會在哪裡出錯，為什麼驗證永遠在你
對話四要素：角色、脈絡、限制、輸出格式
實作：建立專題對話串（雙人協作：兩人各建一串）
完整版教材對應：單元 1
Notes: 【講師備註】第 1 節（40分）「AI 協作基本功」。目標：AI 能做什麼、會在哪裡出錯，為什麼驗證永遠在你；對話四要素：角色、脈絡、限制、輸出格式；實作：建立專題對話串（雙人協作：兩人各建一串）。提醒：完整版教材對應：單元 1。教學建議：Prompt 模板讓學員當場操作，AI 回覆各有不同，引導學員檢查回覆是否含模板要求的項目，而非比對標準答案。

## Slide 8
第 1 節
對話四要素 × 三條鐵律
① 角色
「你是Arduino助教，我是不會寫程式的初學者」
② 脈絡
「我用UNO＋Windows＋Arduino IDE＋Node-RED」
③ 限制
「只能用我的材料清單，UNO沒有WiFi」
④ 輸出格式
「接線用表格、程式加中文註解、附驗證方法」
鐵律 1
一個節點一個對話串，貫穿全程 — AI 才記得你的規格與進度
鐵律 2
AI 的每個產出都要驗證：編譯過、上傳過、動作對，才算數
鐵律 3
回報問題時，錯誤訊息永遠「全文照貼」，不要自己摘要

## Slide 9
第 1 節
同一個需求，兩種問法
✗ 模糊
學員
幫我做停車場偵測。
AI
建議使用 ESP32 搭配地磁感測器…（跟你手上的硬體完全無關）
✓ 精準（含四要素）
學員
你是Arduino助教，我是初學者。我用UNO＋HC-SR04（Trig=D9、Echo=D10）偵測車位：距離<10cm視為有車。請給接線表（表格）與測試程式（中文註解），並告訴我上傳後如何驗證。
AI
好的！接線表如下…程式如下…驗證：手放10cm處，監控視窗讀值應為9~11…（可直接照做）
TIP
差別不是客氣，是「資訊完整」。今天每一次提問前，心中默念：角色、脈絡、限制、輸出格式。

## Slide 10
實作 1
建立專題對話串（10 分鐘）
雙人協作：兩人「各自」執行本頁 — A、B 工程師各有自己的對話串
開場 Prompt（發放電子檔）
你是一位資深物聯網工程師與有耐心的教學助教。我是 Arduino 初學者，不熟 C++，請用繁體中文、白話協助我完成專題。
環境：Arduino UNO（無WiFi，以USB接Windows電腦，序列埠115200bps）、Arduino IDE、電腦執行Node-RED當閘道（node-red-node-serialport），以MQTT連broker.emqx.io:1883，介面用node-red-dashboard。
原則：(1)只能用我提供的材料 (2)程式加中文註解 (3)接線用表格 (4)每步驟附驗證方法。
（雙人協作加這句）本專題有兩個節點，分別接在兩台電腦上。我負責〔節點A／節點B〕與我這台電腦的閘道，隊友負責另一個節點，雙方透過 MQTT 交換資料。
接下來我會貼上專題規格書，請先確認理解再開始。
操作步驟
① 開新對話串，命名「停車場-節點A」或「停車場-節點B」 ② 貼上開場 Prompt ③ 確認 AI 回覆有複述你的環境與角色分工 — 沒有就要求它複述。

## Slide 11
第 2 節（50分）
規格書：今天的施工藍圖
本節目標
了解規格書七項目 — 為什麼 AI 需要它們
實作：上傳規格書，取得 AI 的工作步驟規劃
雙人協作：規格書就是兩人的「介面合約」— 一起逐條讀過
完整版教材對應：單元 2（課後務必細讀 — 這是自訂專題的核心能力）
Notes: 【講師備註】第 2 節（50分）「規格書：今天的施工藍圖」。目標：了解規格書七項目 — 為什麼 AI 需要它們；實作：上傳規格書，取得 AI 的工作步驟規劃；雙人協作：規格書就是兩人的「介面合約」— 一起逐條讀過。提醒：完整版教材對應：單元 2（課後務必細讀 — 這是自訂專題的核心能力）。教學建議：Prompt 模板讓學員當場操作，AI 回覆各有不同，引導學員檢查回覆是否含模板要求的項目，而非比對標準答案。

## Slide 12
第 2 節
規格書七項目速覽
今天的規格書已為你寫好 — 但你要看懂每一項的作用
1
情境與目標
AI 據此判斷所有設計取捨
2
節點與模組（精確型號）
寫 HC-SR04，不寫「超音波感測器」
3
系統架構限制
不寫，AI 就會給 ESP32/WiFi 方案
4
資料流與格式
JSON 與 topic ＝ 雙人的介面合約
5
節點協同邏輯
「當…時，節點X要…」句型
6
人機介面
dashboard 顯示什麼、控制什麼
7
驗收標準
可打勾的測試句 — 下午照著驗收
TIP
自訂專題時，這七項就是你要自己寫的 — 完整版教材單元 2 有逐項教學與模板。

## Slide 13
第 2 節
今日專題規格書（1/2）
電子檔已發放 — 這兩頁供對照講解
規格書 1/2
## 專題名稱：單車位智慧停車場
## 1. 情境與目標
模擬單一車位的停車場：即時偵測車位是否被占用；車位空時入口綠燈亮，來車（以按鈕模擬）可開柵欄進場；占用時紅燈亮、柵欄不開；管理員可在網頁監看並手動開閘。
## 2. 節點與模組
節點A（車位感測）：Arduino UNO×1；HC-SR04×1（距離<10cm=占用）。
節點B（出入口）：Arduino UNO×1；SG90伺服馬達（柵欄0°關/90°開，外部4節電池盒供電並與UNO共地）；綠LED＋紅LED（各串220Ω）；按鈕模組（模擬入口來車）。
材料限制：只能使用上述零件與麵包板、杜邦線。
## 3. 系統架構限制
UNO無網路；每片UNO以USB接Windows電腦（115200bps）— 單人模式兩片接同一台電腦；雙人協作模式各接自己的電腦。每台電腦跑Node-RED當閘道（node-red-node-serialport），以MQTT連broker.emqx.io:1883交換資料；介面用node-red-dashboard。

## Slide 14
第 2 節
今日專題規格書（2/2）
規格書 2/2
## 4. 資料流與格式
節點A：每2秒量測，狀態改變時上行一行JSON：{"node":"A","occ":1}；另每10秒送一次心跳。topic：class-parking/nodeA/status（class請換成組別代號避免撞名）。
節點B：接收命令 {"cmd":"status","occ":0} 與 {"cmd":"gate","act":"open"}；topic：class-parking/nodeB/cmd。
## 5. 節點協同邏輯
規則1：A的occ改變→B更新燈號（occ=0綠燈、occ=1紅燈）。
規則2：B按鈕按下：綠燈時→開柵欄5秒自動關；紅燈時→紅燈快閃3次，不開。
規則3：網頁「手動開閘」→B無條件開柵欄一次。
## 6. 人機介面：車位狀態指示（綠=空/紅=占用）、手動開閘按鈕。
## 7. 驗收標準
(1)遮住感測器→2秒內B紅燈亮、網頁變紅 (2)空位時按按鈕→柵欄開5秒自動關 (3)占用時按按鈕→不開且紅燈快閃 (4)網頁手動開閘→柵欄開一次 (5)拔掉A的USB再接回→30秒內恢復。
## 請你輸出：請先只給「工作步驟規劃」（含每階段驗證方式），等我確認後再逐階段進行。
Notes: 【講師備註】雙人協作：請兩人一起逐條讀「項目4 資料流與格式」— 這是他們的介面合約。JSON 欄位名（node、occ、cmd、act）與 topic 一字都不能不一樣，否則第5節對接必出事（而這正是可以現場教學的點）。

## Slide 15
實作 2
上傳規格書 → 確認工作規劃（30 分鐘）
雙人協作：兩人各自上傳同一份規格書到自己的對話串
學員
（貼上規格書全文）
AI
我已理解。兩點提醒：(1) SG90 務必外部供電＋共地，否則動作瞬間可能讓 UNO 重開機 (2) 建議心跳機制對應驗收(5)。工作步驟規劃：M1 節點A → M2 節點B → M3 Node-RED → M4 驗收…
里程碑 | 內容 | 單人 | 雙人雙機
M1 | 節點A：接線→測試→整合（JSON上行） | 第3節 | A工程師｜第3~4節
M2 | 節點B：接線→逐模組測試→整合（收命令） | 第4節 | B工程師｜第3~4節
M3 | Node-RED：flow→MQTT→規則→dashboard | 第5節 | 雲端對接｜第5節
M4 | 整合驗收：跑完 5 條驗收標準 | 第6節 | 交叉驗收｜第6節
TIP
雙人協作請在對話串加問一句：「我只負責節點〔A/B〕與我這台電腦的閘道，請把工作規劃聚焦在我的部分，另一節點只需說明介面。」

## Slide 16
第 3 節（70分）
動工：節點A（單人）／平行開發（雙人）
本節目標
單人雙板：本節完成節點A（接線→測試→整合）
雙人雙機：A、B 工程師同時動工 — A 照本節、B 直接翻到第4節
共同鐵律：斷電接線、每步驗證
完整版教材對應：單元 3、4
Notes: 【講師備註】第 3 節（70分）「動工：節點A（單人）／平行開發（雙人）」。目標：單人雙板：本節完成節點A（接線→測試→整合）；雙人雙機：A、B 工程師同時動工 — A 照本節、B 直接翻到第4節；共同鐵律：斷電接線、每步驗證。提醒：完整版教材對應：單元 3、4。教學建議：Prompt 模板讓學員當場操作，AI 回覆各有不同，引導學員檢查回覆是否含模板要求的項目，而非比對標準答案。

## Slide 17
實作 3a
節點A 接線（20 分鐘）
PROMPT 模板
請提供節點A（UNO＋HC-SR04）的接線表：表格欄位=模組腳位/UNO腳位/線色建議/備註，電源與GND獨立成列；表後說明注意事項。
參考接線表（AI 的版本可能不同 — 以你拿到的為準）
模組腳位 | UNO 腳位 | 線色 | 備註
VCC | 5V | 紅 | HC-SR04 需 5V
GND | GND | 黑 | 務必共地
Trig | D9 | 黃 | 觸發（輸出）
Echo | D10 | 綠 | 回波（輸入）
接線鐵律
先拔 USB 斷電再接線；先接 GND、再 VCC、最後訊號線；接完逐列打勾，通電前再對照一次。
Notes: 【講師備註】AI 給的腳位可能與參考表不同（如 D7/D8）— 都可以，重點是學員自己的程式要與自己的接線一致。巡場檢查 VCC/GND 有沒有接反。

## Slide 18
實作 3b
節點A 測試程式（20 分鐘）
PROMPT 模板
接線完成。請給 HC-SR04 測試程式：每0.5秒量測距離並輸出到序列埠（115200），每行中文註解，並告訴我如何驗證成功。
const int TRIG=9, ECHO=10;
void setup(){ Serial.begin(115200); pinMode(TRIG,OUTPUT); pinMode(ECHO,INPUT); }
void loop(){
digitalWrite(TRIG,LOW); delayMicroseconds(2);
digitalWrite(TRIG,HIGH); delayMicroseconds(10); digitalWrite(TRIG,LOW);
float cm = pulseIn(ECHO,HIGH,30000)*0.0343/2; // 回波時間換算公分
Serial.print("cm="); Serial.println(cm);
delay(500);
}
參考程式（AI版本可能不同）
驗證
IDE：選 UNO＋正確的 COM 埠 → 上傳 → 開監控視窗（115200）→ 手放 10cm 處讀值 9~11、移開變大 ✓。一直是 0？檢查接線與供電，再用問題回報模板問 AI。

## Slide 19
實作 3c
節點A 整合程式：JSON 上行（30 分鐘）
PROMPT 模板
測試通過（手放10cm讀值約10）。請給節點A整合程式：
1. 每2秒量測，距離<10cm 判定 occ=1，否則 occ=0。
2. occ 改變時序列埠輸出一行 {"node":"A","occ":1}；另每10秒輸出一次當前狀態（心跳）。
3. 沿用測試通過的腳位。中文註解＋驗證步驟。
AI
驗證：開監控視窗，手遮住感測器 → 立即輸出 {"node":"A","occ":1}；移開 → {"node":"A","occ":0}；不動它，每10秒仍有一行心跳。
TIP
三項都勾到 = 節點A 完成！雙人協作的 A 工程師：把「輸出的 JSON 長相」拍照傳給隊友核對介面，然後去支援隊友或預習第5節。
注意
測完記得關閉序列埠監控視窗 — 待會 Node-RED 要用同一個 COM 埠，開著會被占用。

## Slide 20
第 4 節（80分）
節點B：出入口控制
本節目標
單人雙板：第4節做節點B；雙人雙機：B 工程師從第3節就開始本段
接線：伺服馬達外部供電是全日最大陷阱
逐模組測試 → 整合程式（收 JSON 命令＋按鈕邏輯）
完整版教材對應：單元 3、4、5
Notes: 【講師備註】第 4 節（80分）「節點B：出入口控制」。目標：單人雙板：第4節做節點B；雙人雙機：B 工程師從第3節就開始本段；接線：伺服馬達外部供電是全日最大陷阱；逐模組測試 → 整合程式（收 JSON 命令＋按鈕邏輯）。提醒：完整版教材對應：單元 3、4、5。教學建議：Prompt 模板讓學員當場操作，AI 回覆各有不同，引導學員檢查回覆是否含模板要求的項目，而非比對標準答案。

## Slide 21
實作 4a
節點B 接線（25 分鐘）
PROMPT 模板
請提供節點B的接線表（模組：SG90伺服馬達、綠LED＋220Ω、紅LED＋220Ω、按鈕模組）：表格欄位=模組/模組腳位/UNO腳位/備註，電源與GND獨立成列；SG90 需以外部4節電池盒供電，請特別說明接法；表後說明注意事項與腳位衝突風險。
參考接線表（AI 的版本可能不同 — 以你拿到的為準）
模組 | 模組腳位 | UNO 腳位 | 備註
SG90 伺服馬達 | 橙（訊號） | D9 | 柵欄 0°=關、90°=開
 | 紅(VCC) / 棕(GND) | 電池盒＋ / 電池盒－ | 電池盒－必須同時接回 UNO GND（共地）
綠 LED＋220Ω | 長腳（＋） | D6 | 短腳經電阻接 GND
紅 LED＋220Ω | 長腳（＋） | D7 | 同上
按鈕模組 | OUT / VCC / GND | D2 / 5V / GND | 程式用 INPUT_PULLUP 或依模組
注意
全日最大陷阱：SG90 紅線「不要」接 UNO 5V（啟動電流會讓 UNO 重開機）— 接外部電池盒，且電池負極必須連回 UNO GND（共地）。
Notes: 【講師備註】巡場重點就是供電與共地。雙人雙機模式下，B 工程師在第3節就會做到這頁 — 巡場要提早開始。AI 給的腳位可能與參考表不同，重點是程式與接線一致。

## Slide 22
實作 4b
節點B 逐模組測試（20 分鐘）
一次測一個 — 這是能不能準時下課的關鍵
PROMPT 模板
接線完成。請給我三支「各自獨立」的測試程式，每支都要中文註解與驗證方法：(1) SG90（訊號=D9）在0°與90°間每秒來回 (2) 綠LED(D6)與紅LED(D7)交替閃爍 (3) 按鈕(D2, INPUT_PULLUP)按下時印出 pressed 到序列埠(115200)。腳位請依我實際接線。
測試 1｜柵欄
上傳測試 (1)
✓ 柵欄每秒開關一次
測試 2｜紅綠燈
上傳測試 (2)
✓ 兩燈輪流亮
測試 3｜按鈕
上傳測試 (3)＋開監控視窗
✓ 按下看到 pressed
TIP
三支合併成一則提問，省額度；〔腳位〕記得改成你實際的接線 — 沿用四要素，AI 就不會給你對不上的程式。
Notes: 【講師備註】三個測試逐一通過再進 4c。任何一個不動作：先查接線（尤其 SG90 供電），再用問題回報模板問 AI。

## Slide 23
實作 4c
節點B 整合程式：收命令＋按鈕邏輯（35 分鐘）
PROMPT 模板
三個模組測試都通過。請給節點B整合程式：
1. 從序列埠接收一行一則JSON命令：{"cmd":"status","occ":0或1}（occ=0亮綠燈滅紅燈，occ=1相反）與 {"cmd":"gate","act":"open"}（開柵欄5秒後自動關）。
2. 按鈕按下：綠燈亮時→開柵欄5秒自動關；紅燈亮時→紅燈快閃3次、不開。
3. 用 millis() 非阻塞計時（柵欄開啟期間仍要能收命令）。沿用測試通過的腳位，中文註解＋驗證步驟。
驗證：不用等 Node-RED，用監控視窗手動餵命令
監控視窗輸入 {"cmd":"status","occ":0} → 綠燈亮；輸入 occ=1 → 紅燈亮
綠燈時按按鈕 → 柵欄開5秒自動關；紅燈時按 → 快閃不開
輸入 {"cmd":"gate","act":"open"} → 柵欄開一次 ✓ 全過 = 節點B 完成！
TIP
監控視窗記得選「NL（換行）」結尾，否則 readStringUntil 收不到完整一行。雙人的 B 工程師：完成後把「你吃的命令格式」與隊友的輸出核對一次。

## Slide 24
卡關了？
問題回報模板＋常見坑速查
全天通用 — 建議拍照存在手機
問題回報模板
【我在做什麼】〔實作4c整合測試〕【預期】〔綠燈時按鈕開柵欄〕【實際】〔柵欄抖動一下就不動〕【錯誤訊息】〔無/全文照貼〕【已檢查】〔接線與程式腳位一致、單測時正常〕。請列出最可能的2~3個原因，一次一個給我檢查步驟。
症狀 | 九成的原因
伺服一動，UNO 重開機／LED 變暗 | SG90 接了 UNO 5V → 改外部電池盒＋共地
上傳失敗 programmer is not responding | COM 埠選錯，或監控視窗/Node-RED 占用中
讀值/行為時好時壞 | 杜邦線接觸不良 → 重插、換線、換孔位
編譯錯誤一大串紅字 | 全文照貼給 AI，不要自己猜
Notes: 【講師備註】第3、4節是卡關高峰。執行「10分鐘規則」：卡超過10分鐘的組，講師直接介入檢查供電與接線（通常就是這兩樣）。雙人協作時鼓勵先問隊友再問講師 — 對方節點的視角常常一眼看出問題。

## Slide 25
第 5 節（70分）
Node-RED：把兩個節點接上雲端
本節目標
單人雙板：一台電腦一個 flow 管兩片 UNO
雙人雙機：兩台電腦各當一個閘道，經 MQTT 雲端對接 — 資料真的走過網際網路
殺手級技巧：請 AI 直接生成可匯入的 flow JSON
完整版教材對應：單元 6
Notes: 【講師備註】第 5 節（70分）「Node-RED：把兩個節點接上雲端」。目標：單人雙板：一台電腦一個 flow 管兩片 UNO；雙人雙機：兩台電腦各當一個閘道，經 MQTT 雲端對接 — 資料真的走過網際網路；殺手級技巧：請 AI 直接生成可匯入的 flow JSON。提醒：完整版教材對應：單元 6。教學建議：Prompt 模板讓學員當場操作，AI 回覆各有不同，引導學員檢查回覆是否含模板要求的項目，而非比對標準答案。

## Slide 26
實作 5a｜單人雙板
一台電腦的 flow：生成 → 匯入（25 分鐘）
雙人雙機請跳到下一頁
PROMPT 模板
請生成可直接 Import 的 Node-RED flow JSON：
1. serial in（節點A的COM埠,115200,以\n分行）→ json → mqtt out 到 class-parking/nodeA/status。
2. mqtt in 訂閱 class-parking/nodeB/cmd → serial out（節點B的COM埠,115200,結尾補\n）。
3. broker=broker.emqx.io:1883；每段接 debug 節點。JSON後列出匯入後要手動確認的設定。
匯入與確認
① Import 貼上 JSON ② 雙擊 serial 節點改成實際 COM 埠（A、B 各一）
③ Deploy → 兩個 serial 節點顯示 connected（IDE 監控視窗要先關！）
④ 手遮節點A感測器 → debug 視窗看到 {"node":"A","occ":1} ✓
Notes: 【講師備註】topic 的 class 請各組換成組別代號（group1-parking/…），否則全班互收訊息 — 這本身是很好的即席教學點：public broker 人人都能訂閱。

## Slide 27
實作 5a｜雙人雙機
雲端對接：兩台電腦各自建 flow（25 分鐘）
各自在自己的電腦、自己的對話串完成 — 不用搬板子
A 工程師的電腦（感測端閘道）
請生成可Import的Node-RED flow JSON：serial in（我UNO的COM埠,115200,以\n分行）→ json → mqtt out 發布到 class-parking/nodeA/status，接debug節點。broker=broker.emqx.io:1883。
B 工程師的電腦（控制端閘道）
請生成可Import的Node-RED flow JSON：(1) mqtt in 訂閱 class-parking/nodeB/cmd → serial out（我UNO的COM埠,115200,結尾補\n）(2) mqtt in 訂閱 class-parking/nodeA/status → debug（確認收得到隊友資料）。broker=broker.emqx.io:1883。
各自匯入與確認
① Import 貼上 JSON ② serial 節點改成自己的 COM 埠 ③ Deploy → serial 顯示 connected（IDE 監控視窗先關）
④ 兩人的 topic 前綴必須一字不差（介面凍結！）— 對接失敗第一件事就是核對 topic
對接時刻
A 用手遮住感測器 → B 電腦的 debug 視窗跳出 {"node":"A","occ":1} — 兩台電腦透過雲端握手成功！
TIP
對接不通：先逐字核對兩邊 topic 與 broker → 看 A 端 debug 有無資料（沒有＝A端問題）→ 把兩邊 flow 描述貼給 AI。
Notes: 【講師備註】這一頁是雙人模式的高光時刻 — 資料從 A 的電腦經 broker 到 B 的電腦，學員第一次「看見」物聯網。topic 的 class 務必換成組別代號，否則全班互收（可故意示範一次讓大家有感）。

## Slide 28
實作 5b＋5c
協同規則與 Dashboard（45 分鐘）
單人：同一台電腦；雙人雙機：這一步在 B 工程師的電腦上做，A 從旁一起看
PROMPT 模板
flow 已通。請在同一個 flow 加入：
1. function節點「協同規則」：把收到的 {"node":"A","occ":X} 轉成 {"cmd":"status","occ":X} 發布到 class-parking/nodeB/cmd（單人：接在 serial in 的 json 之後；雙人：接在 mqtt in nodeA/status 之後）。
2. dashboard（我已裝node-red-dashboard）：車位狀態指示（綠=空/紅=占用）＋「手動開閘」按鈕（按下發布 {"cmd":"gate","act":"open"} 到 class-parking/nodeB/cmd）。
請輸出完整新版 flow JSON，並列出與前版差異。
驗證（M3 完成條件）
手遮感測器 → 節點B 紅燈亮＋網頁（http://localhost:1880/ui）變紅；移開 → 綠燈＋網頁變綠
網頁按「手動開閘」→ 柵欄開一次
TIP
雙人加碼：A 工程師在自己座位開瀏覽器連 http://〔B電腦的IP〕:1880/ui 監看 — 這就是「遠端監控」（若連不上多半是 Windows 防火牆，非必要步驟）。

## Slide 29
第 6 節（40分）
整合驗收
本節目標
照規格書的 5 條驗收標準逐項打勾
雙人雙機：交叉驗收 — 由對方操作你負責的節點
沒過的項目：現場用除錯對話術解決
完整版教材對應：單元 7 的 M7
Notes: 【講師備註】第 6 節（40分）「整合驗收」。目標：照規格書的 5 條驗收標準逐項打勾；雙人雙機：交叉驗收 — 由對方操作你負責的節點；沒過的項目：現場用除錯對話術解決。提醒：完整版教材對應：單元 7 的 M7。教學建議：Prompt 模板讓學員當場操作，AI 回覆各有不同，引導學員檢查回覆是否含模板要求的項目，而非比對標準答案。

## Slide 30
第 6 節
驗收表：逐項打勾
雙人：A 工程師唸條件與打勾，B 工程師操作 — 然後互換
# | 驗收項目 | 操作與通過條件 | ✓
1 | 車位偵測 | 遮住感測器 → 2秒內紅燈亮、網頁變紅 | ☐
2 | 正常進場 | 空位（綠燈）按按鈕 → 柵欄開5秒自動關 | ☐
3 | 滿位管制 | 占用（紅燈）按按鈕 → 不開、紅燈快閃3次 | ☐
4 | 手動開閘 | 網頁按鈕 → 柵欄開一次 | ☐
5 | 斷線恢復 | 拔節點A的USB再接回 → 30秒內網頁恢復更新 | ☐
TIP
五條全過：恭喜完成你（們）的第一個 AI 協作物聯網系統！把「與 AI 的關鍵對話」存檔 — 它是今天最有價值的作品。
注意
沒過的項目不是失敗，是最好的教材：用問題回報模板現場除錯，講師與同學一起看。

## Slide 31
收尾
帶回家的三件事
① 方法
四要素提問 → 分階段索取 → 每步驗證 → 模板化除錯。這套流程適用任何 AI、任何專題；雙人協作再加一條：介面先凍結，再平行開發、雲端對接。
② 完整版教材
《用生成式AI完成你的物聯網專題》109頁：規格書七項目教學（單元2）、除錯對話術（單元5）、三車位完整版（單元7）、自訂專題引導與點子庫（單元8）。
③ 下一步挑戰
把今天的系統升級成三車位版（加第二顆超音波＋光敏＋OLED）— 完整版單元7就是照著做的劇本；或用單元8的提案模板開自己的題目。
TIP
AI 鬼打牆時的三招（詳見完整版單元5）：要求歸零重看清單化原因 → 換個問法 → 請它寫「交接摘要」開新對話串。

## Slide 32
附錄
今日 Prompt 速查（1/2）
① 開場（第1節）
你是資深物聯網工程師與教學助教。我是Arduino初學者，不熟C++，請用繁體中文協助。環境：UNO（無WiFi）＋Windows＋Arduino IDE＋Node-RED閘道（serialport,115200）＋MQTT（broker.emqx.io:1883）＋dashboard。原則：只用我的材料、程式加中文註解、接線用表格、每步驟附驗證方法。（雙人協作加：兩節點分接兩台電腦，我負責節點〔A/B〕與本機閘道，隊友負責另一節點，雙方經MQTT交換資料。）
② 接線表（第3、4節）
請提供〔節點X〕的接線表（模組：〔清單〕）：欄位=模組/模組腳位/UNO腳位/備註，電源與GND獨立成列，需外部供電的模組請說明接法；表後說明注意事項與腳位衝突風險。
③ 單模組測試（第3、4節）
請給〔模組名，含腳位〕的獨立測試程式（多個模組可一次列出、各自獨立）：每行中文註解、告訴我上傳後如何驗證成功（監控視窗baud與預期輸出）。

## Slide 33
附錄
今日 Prompt 速查（2/2）
④ 節點整合（第3、4節）
各模組測試已通過（結果：…）。請給〔節點X〕整合程式：〔功能1/2/3〕。沿用已驗證的腳位不要更動、millis()非阻塞、中文註解、附逐項驗證步驟。
⑤ 問題回報（全天通用）
【我在做什麼】…【預期】…【實際】…【錯誤訊息】全文照貼/無【已檢查】…。請列出最可能的2~3個原因，一次一個給我可驗證的檢查步驟。
⑥ 生成 flow（第5節）
請生成可直接Import的Node-RED flow JSON：〔serial/mqtt/function/dashboard需求〕；每段接debug節點；JSON後列出匯入後需手動確認的設定。（雙人：只描述「自己這台電腦」要負責的那一段）
TIP
所有模板的完整版與更多變化，見完整版教材附錄四頁速查表。